ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГП СпецОборона» предлагает к поставке продукцию:

Легкий защитный костюм Л-1.

Наименование и обозначение - Легкий защитный костюм Л-1

ТУ 14.12.11-011-19483643-2018.

Наименование изделия:

Легкий защитный костюм Л-1 - это средство индивидуальной защиты, используется в качестве универсальной защитной одежды.

Костюм Л-1 включен в номенклатуру запасов средств защиты населения определённой на основании Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», а также в нормы оснащения НАСФ, утверждённые приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Требования по назначению:

Костюм защитный лёгкий Л-1 предназначен для защиты кожных покровов, одежды и обуви личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, промышленного персонала организаций и гражданского населения от воздействия промышленных токсичных веществ, а также от растворов кислот и щелочей, воды, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, нефти и нефтепродуктов, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных и гидротехнических работ.

Костюмы Л-1 могут применяться совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Возможные области применения:

- эксплуатация на местности, зараженной токсичными веществами;

- дезинфекция (в резервуарах);

- дезактивация;

- коммунальное хозяйство (уничтожение мусора);

- канализационные работы;

- переработка различных типов отходов;

- работа с кислотами и щелочами;

- транспортировка химикатов;

- нефтеперерабатывающая промышленность;

- пищевая промышленность;

- сельское хозяйство (обработка пестицидами);

- добыча, транспортировка и переработка нефти и газа;

- подразделения МЧС и МВД, аварийно-спасательные службы;

- фармацевтика и медицина;

- горнодобывающая промышленность

- аэродромные службы и авиакомпании;

- паросиловое и энергетическое хозяйство (ТЭЦ) и т.д.

Требования к составу комплекта:

Куртка с капюшоном прямого покроя – 1 шт.

Полукомбинезон на бретелях с осоюзками - 1 шт.

Перчатки защитные - 1 пара

Сумка для хранения и переноски – 1 шт.

Шпеньки пластмассовые (типа пукля) – 6 шт.

Памятка по пользованию костюмом – 1 шт.

Ведомость комплектности – 1 шт.

В составе документации при передаче продукции должно быть представлено: полный комплект сопроводительной документации на русском языке:

- сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», подтверждающий качество товара (его копия), оформленную в установленном порядке;

- технический паспорт (его копия), сведения, указанные в паспорте, заверяются штампом ОТК и печатью изготовителя;

- товарно-сопроводительные документы, заполненные в соответствии с требованиями НК РФ.

Конструктивные особенности костюма:

Костюм изготавливается на типовые фигуры мужчин, согласно ГОСТ 23167-91 и имеют 4 размера/роста. Подбор костюмов Л-1 проводят:

1 рост - от 158 до 164 см.; размер 48-50, обувь 37-40;

2 рост - от 170 до 176 см.; размер 50-52, обувь 41-43;

3 рост - от 182 до 188 см.; размер 52-54, обувь 43-46;

4 рост - от 188 до 194 см.; размер 54-56, обувь 43-46;

Допускается изготовление одежды других размеров по согласованию с потребителем и в соответствии с нормативными документами.

Костюм не должен ограничивать подвижность пользователя. Костюм Л-1 не является изолирующим.

Костюм состоит из: цельнокроеных полукомбинезона с осоюзками и куртки с притачным капюшоном. На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье и заканчиваются они петлями, которые накидывают на большой палец после надевания перчаток. Капюшон фиксируется на шее лентой и пластмассовыми шпеньками. Низ куртки стянут эластичной лентой и снабжен регулируемым паховым ремнем. Полукомбинезон удерживается с помощью двух бретелей и пряжек из полуколец и фиксируется внизу хлястиками с застежкой на пукли.  Швы и места притачивания деталей герметизированы специальной защитной лентой.

По согласованию с заказчиком Костюм Л-1 может иметь сигнальные элементы.

Требования к функциональным характеристикам костюма:

Температурный диапазон применения костюма от -40˚С до +40˚С.

Масса костюма Л-1(в зависимости от размера): от 3,3 до 3,7 кг

Швы и места притачивания деталей герметизированы специальной защитной лентой.

Материал костюма Л-1: однослойная ткань с односторонним резиновым покрытием толщина наносимого резинового слоя должна быть не более 0,3 мм., стойкая к истиранию, действию кислот и щелочей.

Костюм Л-1 производится из ткани Т-15 или аналогов серого цвета.

По физико-механическим показателям класс материала костюма - 3.

Требования к стойкости костюма к опасным и вредным факторам:

Костюм Л-1 является средством защиты периодического ношения. При заражении ТХ костюм Л-1 подвергают специальной обработке и используют многократно. Время защитного действия костюма меняется в зависимости от методов специальной обработки костюмов.

В соответствии с ГОСТ 12.4.103 лёгкий защитный костюм Л-1 обеспечивает защиту:

- от кислот концентрации 50-80% (по серной кислоте);

- от щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия);

- водонепроницаемость от воды и растворов нетоксичных веществ.

Кислотостойкость материала должна быть не менее 10 %.

Кислотонепроницаемость материала должна быть не менее 4 ч

Стойкость к воздействию кислот должны быть не менее 60 минут

Стойкость к открытому пламени должны быть не менее 4 с

Разрывная нагрузка соединительных швов (боковых, плечевых швов куртки и брюк, шаговых и средних швов брюк, швов втачивания рукавов) не менее 200Н.

Разрывная нагрузка – не менее 90Н

Раздирающая нагрузка - не менее 20Н

Требования к маркировке и транспортировке костюмов:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение костюмов соответствует ГОСТ 10581-91. Маркировка товара выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы товара (ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ Р 12.4.218-99).

Костюмы должны быть упакованы в транспортную тару по согласованию с заказчиком – мешки или в ящик древесноволокнистый.

Стандартная комплектация ящика:

-  3 комплекта рост - 1; 5 комплектов рост - 2; 3 комплектов рост – 3; 1 комплект рост - 4 (ИТОГО: 12 комплектов в 1 ящик).

- 5 комплектов одного роста в 1 мешок.

Каждый мешок или ящик сопровождается упаковочным ярлыком.

Транспортная маркировка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.

Требования к гарантии:

Костюмы изготовлены в соответствии с ТУ производителя.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие костюмов требованиям указанных технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода костюма в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения костюмов 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок устанавливаться на все изделие, а также на отдельные комплектующие его части.

Гарантийный срок начинается с момента передачи товара покупателю.

Недостатки, обнаруженные в течение гарантийных сроков, устраняются Поставщиком без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Требования к качеству: Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении).

Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Костюм должен соответствовать:

ГОСТ 14192-96 (Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3);

ГОСТ 12.4.115-82 (Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 29122-91 (Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам);

ГОСТ 23167-91 (Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды);

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ (Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация);

ГОСТ Р 12.4.218 заменен на ГОСТ Р 12.4.248-2008 (Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования);

ГОСТ 3813 заменен на ГОСТ 29104.4-91 (Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве);

ГОСТ 29104.5-91 (Ткани технические. Методы определения раздирающей нагрузки);

ГОСТ 12.4.220-2002 (Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред);

ГОСТ 10581-91 (Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение);

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования;

ТР ТС 019/2011 (Технический регламент Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»).