ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГП СпецОборона» предлагает к поставке продукцию:

Костюм изолирующий  химический  КИХ-4М.

Наименование и обозначение - костюм изолирующий химический КИХ-4М

ТУ 14.12.11-012-19483643-2018.

Назначение продукции:

КИХ-4М – костюм изолирующий, скафандрового типа, предназначен для защиты человека, при выполнении аварийно-спасательных и ремонтных работ, от воздействия большого спектра вредных поражающих факторов, промышленных  загрязнений, таких как: воздействие газообразной и жидкой фазы (брызги) хлора, аммиака, (облив) окиси  азота, производных гидразина и других АХОВ,  кратковременная защита от концентрированных минеральных  кислот (серная, азотная) и криогенных веществ (жидкий хлор, аммиак), а также от механического воздействия.

Областями применения костюма являются химическая и нефтехимическая промышленности, системы коммунального хозяйства «Водоканал», для защиты личного состава формирований при выполнении аварийно-спасательных и ремонтных работ в условиях воздействия опасных химических веществ.

Костюм является средством индивидуальной защиты многократного использования (однократно при воздействии жидкого хлора и аммиака) и предназначен для работы в любое время года при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С (с относительной влажностью воздуха от 30 до 98%), как внутри производственных помещений, так и на открытых площадках, в том числе при условии воздействия атмосферных осадков.

Костюм носится поверх летней или зимней табельной спецодежды.

Костюм КИХ-4М используется в сочетании с аппаратами на сжатом воздухе типа АИР-98МИ-20, АСВ, АВХ и др., а также с изолирующим противогазом КИП-8. Противогаз размещается в подкостюмном пространстве.

Смотреть таблицу 1.

Таблица 1

| Виды изолирующих дыхательных аппаратов (ДА) |
| --- |
| № п/п | Изолирующие СИЗОД: | Конструктивные особенности | Примеры ДА |
| 1 | ДА со сжатым воздухом | 1. С постоянной подачей воздуха (от баллона); 2. С подачей воздуха по потребности от баллона (лёгочно-автоматическая подача) и положительным (избыточным) давлением в подмасочном пространстве; 3. С подачей воздуха по потребности (они аналогичны по конструкции предыдущим, но без положительного (избыточного) давления в подмасочном пространстве; 4. Рабочие неавтономные (шланговые). В случае прекращения подачи воздуха от магистрали (при повреждении воздухоподающего шланга, выходе из строя внешнего источника и т. п.) дыхание пользователя осуществляется от малолитражного баллона. | (АДА-2, Saver CF фирмы Draeger); (АП «Омега» («Север»), АП-98-7К, ПТС «Базис», («Профи», «Спасатель»), АИР-300СВ, PA94Plus Basic и PSS 100 фирмы Draeger, аппараты серий BD96 и AirMaXX фирмы MSA Auer); (АСВ-2 - сегодня такие аппараты считаются устаревшими и применяются ограниченно); (ДША «Вектор» со станцией воздухоснабжения «Каскад» и ПТС «Резерв» с мобильной станцией «Модуль»), АДШ, ДША-99, ШДА) |
| 2 | Кислородно-изолирующие противогазы (КИП) | 1. На сжатом кислороде: - на сжатом кислороде, в которых запас газообразного кислорода находится в баллоне под высоким давлением; - на сжатом кислороде (имеется жёсткий ранец, в котором размещены: регенеративный патрон, дыхательный мешок, баллон сжатого кислорода); 2. На химически связанном и жидком кислороде (кислород находится в химически связанном состоянии и подаётся в дыхательный контур после начала реакции по его выделению), кроме маятниковой системы дыхания, применяют также и круговую. | (КИП-8(14), Урал -10) (BioPak 240R, Р-30, Drager Bg 4 Plus,) (ИП-4М, ИП-4МК, РХ4Е(П), MSA Auer Air Elite 4h) |

Подготовку к работе дыхательного аппарата необходимо производить в соответствии с руководством по эксплуатации на него.

Система костюм - дыхательный аппарат герметична и адаптирована к агрессивной среде.

Особенности конструкции КИХ-4М:

Костюм КИХ-4М выполнен в виде комбинезона с капюшоном, рукавами реглан, лазом, притачными осоюзками и съемными пятипалыми защитными рукавицами.

Капюшон на затылочной части имеет клапан сброса избыточного давления, сверху защищенный предохранительным карманом, регулировочный хлястик и держатель полуколец.

В смотровое отверстие капюшона  вклеено панорамное стекло, которое с изнаночной стороны дополнительно зафиксировано рамкой из прорезиненной ткани

Низ рукава комбинезона оканчивается резиновой манжетой (допускается модель рукава костюма, заканчивающаяся притачными трехпалыми рукавицами из материала костюма). В области локтя имеются налокотники.

Защитные перчатки фиксируются с помощью эластичного кольца. В комплект поставки входят хлопчатобумажные перчатки и пятипалые защитные перчатки.

На комбинезоне сзади, в области спины,  разъем овальной формы, к краям которого притачен лаз в виде рукава из прорезиненной ткани, застегивающийся на застежку-молнию с двумя хлястиками.

Брюки комбинезона оканчиваются притачными осоюзками, в области коленей имеют наколенники, под коленом сзади и у щиколотки - хлястик и держатель полуколец, с изнаночной стороны усилитель пятки.

Сумка для транспортировки и переноса костюмов КИХ-4М к месту работы изготовлена из прорезиненного материала с ручками и плечевым ремнем, с разъемом, застегивающимся на текстильную застежку или застежку-молния.

Примечание - По согласованию с заказчиком допускается оснащать костюм КИХ-4М светоотражающими элементами для работы в условиях плохой видимости.

Швы комбинезона обработаны накладным швом и проклеены с лицевой стороны прорезиненной лентой.

Костюмы сопровождаются ремонтным комплектом и ЗИП для устранения механических повреждений ткани или ленты.

В комплекте с костюмом идет средство от запотевания стекол.

Входящие в комплект хлопчатобумажные трикотажные перчатки служат для улучшения физиолого-гигиены рук, а также для утепления рук при работе с криогенными хлором, аммиаком, при минусовых температурах окружающего воздуха надеваются непосредственно на руки под защитные перчатки.

Съемные защитные перчатки обеспечивают дополнительную герметизацию рукавов костюма, защиту рук от паров АХОВ и при работе с растворами кислот и щелочей, дополнительную защиту от механических воздействий.

Технические характеристики:

Костюм изготавливается на типовые фигуры мужчин трех условных (усредненных) размеров: 48, 52, 56, каждый трех ростов: I, II, III в соответствии с требованиями таблиц 2 и 3.

Таблица 2	              В сантиметрах

| Условное обозначение роста | Рост типовой фигуры человека | Интервал роста человека |
| --- | --- | --- |
| I | 158, 164 | От 155,0 до 167,0 вкл. |
| II | 170, 176 | Св. 167,0 « 179,0 « |
| III | 182,188 | « 179,0 « 192,0 « |

Таблица 3	                 В сантиметрах

| Услов-ное обозна- чение размера | Обхват груди типовой фигуры человека | Интервал обхвата груди | Размер осоюзок | Размер перчаток защитных / трикотажных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 96, 100 | От 94,0 до 102,0 вкл. | 2 | 2/22 |
| 52 | 104, 108 | Св. 102,0 « 110,0 « | 3 | 3/24 |
| 56 | 112,116 | « 110,0« 118,0 « | 3 | 3/26 |
| Примечание – Размеры защитных осоюзок и перчаток для соответствующих костюмов могут изменяться по указанию заказчика |

Защитные характеристики костюма изолирующего приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Показатель | Время защиты |
| --- | --- |
| Газообразный хлор, аммиак, | Не более 60 минут |
| Жидкий хлор и аммиак | Не более 2 минут |
| Газообразный ацетонитрил, фтористый водород, диметиламин, диметилакрилат, нитрил, акриловая кислота, окись этилена, сероводород | 60 минут |
| Концентрированные минеральные кислоты | 60 минут |
| Стойкость к воздействию открытого пламени (в зависимости от материалов) | 5-10 секунд |
| Время непрерывного выполнения работы средней тяжести в сочетании с изолирующим противогазом | При температуре 25°С: 40 минут При температуре 26°С и выше: 20 минут |
| Коэффициент защиты | 1000 |
| Кратность применения | 5 раз |

КИХ-4М выполнен из двухстороннего прорезиненного материала или материалов с другим покрытием, соответствующего по своим свойствам ТР ТС 019/2011. Цвет костюма – синий.

Конструкция костюма препятствует затеканию в подкостюмное пространство воды и растворов, подаваемых на него путем орошения, а также при проведении нейтрализации (дегазации) душеванием,   в течение не менее 10 мин.

Костюм КИХ-4М герметичен.

Время работы в костюме ограничено временем защитного действия дыхательного аппарата и физической нагрузкой спасателя.

Срок службы (эксплуатации) костюма не менее одного года (12 месяцев), а при воздействии АХОВ - пятикратное использование (при воздействии жидких хлора и аммиака - однократное использование).

Костюм снимается с эксплуатации в случае полного износа, наличия неремонтопригодных повреждений или если обнаружены изменения в свойствах материала, такие как его чрезмерная жесткость, хрупкость, липкость на ощупь.

Гарантийный срок хранения костюма пять лет.

Масса костюма (без дыхательного аппарата и сапог) не превышает 6 кг, что соответствует СанПин 2.2.8.47-03.

В комплект поставки костюма входят:

- комбинезон (скафандр) - 1 шт.;

- сумка для хранения и переноса костюма - 1 шт.;

- перчатки трикотажные - одна пара;

- перчатки защитные - одна пара;

- кольцо эластичное - 2 шт.;

- средство против запотевания стекол – 1 шт;

- памятка по пользованию костюмом - 1 экз.;

- руководство по эксплуатации - 1 экз. на партию из 5 шт;

- комплект ЗИП – 1 шт. на партию из 5 шт;

- упаковочный ярлык и ведомость комплектности - 1 экз. на ящик (мешок).

Примечание – По согласованию с заказчиком допускается иная комплектация.

Состав ЗИП к костюму КИХ-4М указан в таблице 5.

ЗИП упаковывается в мешок из прорезиненной ткани. Верхняя часть мешка стягивается тесьмой.

Таблица 5

| Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ткань прорезиненная | м2 | 0,15 |
| Нитки полипропиленовые швейные или армированные 70 ЛЛ | м | 2 |
| Лента проклеечная | м | 2 |
| Клей 4508 | флакон | 1 |
| Перчатки защитные | пара | 1 |
| Перчатки трикотажные | пара | 1 |

Маркировка и упаковка

Маркировка производится на костюм и сумку по ГОСТ 12.4.115-82 и ГОСТ 10581-91.

Места нанесения маркировки:

- на комбинезоне справа от разъема со стороны изнанки;

- на сумке для переноса костюмов в боковой ее части.

Маркировка содержит следующие реквизиты:

1) наименование предприятия-изготовителя;

2) наименование изделия (шифр);

3) принадлежность изделия;

4) обозначение технических условий на изделие;

5) обозначение по защитным свойствам Яа, Яж, Кк, Вн;

6) размер, рост;

7) дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставленные арабскими цифрами);

8) срок хранения;

9) местонахождение предприятия-изготовителя;

10) знак сертификата (при его наличии).

Вид тары и количество изделий в таре (ящик, мешок) согласуется с заказчиком.

Требования к поставляемой продукции:

Костюмы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011. Поставляемая продукция сопровождается сертификатом ТР ТС 019/2011, паспортом на партию продукции и сопроводительной документацией по использованию и хранению костюмов (Руководство по эксплуатации, Памятка по использованию, Ведомость комплектности, Упаковочный ярлык).

Костюмы соответствуют указанной номенклатуре.

Конструкция и характеристики костюма соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.064.

Требования к качеству и гарантии:

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (Контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

Качество предлагаемого товара соответствует стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение срока, указанного в паспорте качества. Гарантийный срок хранения костюмов устанавливается 5 лет с момента изготовления.

Качество товара соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и подтверждается соответствующими документами на русском языке, имеет сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Товар поставляется Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Упаковка и маркировка Товара соответствуют требованиям действующего законодательства.